PROPUESTA DE CANAL NAVEGABLE

Y PUERTO BUSCH

Ing. German R. Carrasco Ardaya

La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz de la Sierra (SEGH-SC), fundada en 1903, casi que de entrada nomas comenzó a dar sus primeros pasos con su famoso Memorándum de 1904, mediante el cual emplazaba al gobierno Nacional para que mire hacia el Oriente y escuche nuestro pedido, que más que una simple solicitud, era un ferviente clamor para que se nos integre al resto del país mediante un ferrocarril y se nos permita acercarnos a la Bolivia andina y al mundo exterior a través del océano Pacifico, aunque también solicitaba su salida natural al Atlántico con la construcción de un ferrocarril al rio Paraguay

Pero como siempre, una vez mas no se nos escuchó, y cuando alguna vez reclamamos se nos acusó abiertamente de separatistas, que es la cantaleta que más se ha venido usando en contra de Santa Cruz todas las veces que se ha reclamado algo.

Hoy la SEGH-SC, interpretando nuevamente el sentir de la región, consciente de su necesidad imperiosa de producir y exportar, y al ver todos los inconvenientes que se están presentando en los puertos del Pacifico, nuevamente vuelca sus ojos hacia una de las dos salidas al Atlántico con la que nacimos como pueblo rioplatense emergente del centro del subcontinente, la de la cuenca del Plata.

La idea sobre la construcción de un canal navegable entre el yacimiento de hierro de Mutún y el río Paraguay se remontan hacia 1908, hace casi 110 años, y desde entonces se han escrito muchos artículos y se han sugerido diversas opciones, entre las que podemos citar las del Gral. Lucio Guzmán Velasco, el Gral. Hugo Banzer Suárez, el Ing. Germán Carrasco Ardaya, el Almte. Gildo Angulo Cabrera y el My. Rodolfo Wende Camargo entre otros, pero casualmente todos ellos cruceños.

Ideas y perfiles de proyectos que siempre y lamentablemente cayeron en saco roto, seguramente por la falta de tradición en el país en este tipo de obras, o tal vez porque ni  los gobernantes de turno ni los empresarios tomaron muy en serio el tema, que ahora sí, cobra notoria actualidad.

De cualquier manera y al margen de las dificultades que hasta el momento se han presentado, ahora con el mejor de los ánimos la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz pretende retomar algunas de las ideas que anteriormente fueron propuestas, pero adaptándolas a la nueva situación creada con el histórico y trascendental acercamiento entre Bolivia y Paraguay, uno de cuyos ex presidentes, el Ing. Juan Carlos Wasmosy también en determinado momento incursiono sobre el particular.

Normalmente los bolivianos tenemos por costumbre hablar de Puerto Busch como si se tratara de algo tangible, cuando en realidad este mal llamado puerto no es nada más que un simple pontón flotante donado por la Argentina allá por los años 70, y que sin desmerecer el acto, precisamente por ser flotante puede ser desplazado y en consecuencia anclado en cualquier lugar.

A propósito de eso, el sitio en que el pontón se encuentra anclado no es precisamente el más adecuado, aunque debemos admitir que el sector boliviano sobre el río Paraguay, no ofrece tal vez  ni un solo lugar que sea adecuado para lainstalación de un puerto fluvial.

Estructura de una draga tipo Bucket Wheely en operación

Por eso la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz se permite ahora relanzar la idea, que sin abandonar el derecho natural e innato que nos asiste de contar con un puerto pleno y soberano sobre la hidrovía o sistema fluvial del río Paraguay, se lo implemente dentro de su cuenca pero tierra adentro, sobre la parte terminal de un amplio canal navegable sin revestímiento.

Este canal navegable sería construido a partir de un punto situado sobre el río Negro, que con rumbo NE., llegue hasta la comunidad de San Juan en las proximidades de Mutún, utilizando dragas de corte y succión tipo bucketwheell cuyos principales fabricantes en el mundo son IHC de Holanda y la Hellycot de EE.UU., con capacidades de dragado que están entre uno y dos millones de metros cúbicos por mes, con un RT de 85 a 90%.

Dragline – sistema Power Shovel                 Backhoe                           Back Shovel

TRAZADO DEL CANAL

El canal propuesto podría iniciarse en un determinado punto sobre el río Negro, muy próximo al hito internacional 12 de junio, siguiendo hacia el NE. a través de bañados y tierras inundadizas hasta alcanzar la comunidad de San Juan, a escasos tres kilómetros de Mutún.

Este sector tendría una longitud de 70 Km. y es donde se encararían las obras de excavación del canal por el sistema de dragado, utilizando para ello equipos de alta capacidad, especialmente de tipo Bucket Wheel. Cabe señalar que la diferencia neta de nivel entre los puntos extremos del canal apenas alcanza a 1,12 m.

Zona pantanosa próxima al área del puerto

A partir del hito 12 de junio situado sobre el río Negro, se tendría que dragar sobre el lecho de este río aguas abajo hasta su confluencia con el río Paraguay, cerca de la ciudad paraguaya de Bahía Negra, en una longitud aproximada de 40 Km. para permitir su navegabilidad permanente, lo que haría que sea perfectamente posible que los minerales de hierro y manganeso de Mutún, así como los granos y cualquier otra mercadería embarcada en el puerto de San Juan de Mutún, rebautizado como Puerto German Busch, no tengan la necesidad de realizar ningún tipo de trasbordo hasta Nueva Palmira, Barranqueras, Rosario o Buenos Aires, eliminando de esta manera la existencia de un puerto intermedio sobre el río Paraguay, que de este modo pasaría a convertirse para Bolivia exclusivamente en un paraíso ecológico, turístico y pesquero.

COSTOS ESTIMADOS

Tentativamente hemos realizado una estimación de los costos, dividiéndolos en tres sectores  bien diferenciados que son:

A.-   CANAL PROPIAMENTE  DICHO

Ancho medio						250,00   m.

Profundidad media					7,00   m.

Sección				1.750,00   m2

Volumen unitario			1.750,00   m3/m

Longitud del canal		70.000,00   m

Volumen del canal excavado    122’500.000,00   m3

Costo unitario de excavación		0,33   $US/m3

Costo total de excavación          40’425.000,00   $US.

B.-  DRAGADO DEL RÍO NEGRO

(Obra binacional boliviano-paraguaya)

Longitud a ser dragada 		40.000.00   m

Volumen unitario estimado		1.500,00   m3/m

Volumen de excavación		60’000.000,00   m3

Costo total de excavación	19’800.000,00   $US.

TOTAL COSTO DE DRAGADO DEL CANAL  (A + B)

60’225.000.00  $US

C.-  OBRAS PORTUARIAS  Y  COMPLEMENTARIAS

Construcción del puerto principal	40’000.000,00   $US

Defensivos                                     15’000.000,00      “

Impermeabilizaciones localizadas 12’000.000,00      “

Atracaderos auxiliares			15’000.000,00      “

Indemnizaciones				8’000.000,00      “

10 % Imprevistos y otros		9’000.000,00      “

Costo Total Puerto			99’000.000,00   $US.

COSTO TOTAL GENERAL	159’225.000,00   $US.

CONSIDERACIONES FINALES

Se puede afirmar que la situación en que se encuentra actualmente Mutún, representa un sólido testimonio de los fracasos permanentes de todos los gobiernos que se han sucedido durante los últimos 50 años y que a su turno implementaron, apenas tímidos intentos de viabilizarlo, mediante políticas que no siempre fueron las más acertadas.

Lo cierto es que Mutún continúa siendo una palpable muestra de nuestra incapacidad o desinterés manifiesto para desarrollarlo, tal vez porque no está localizado en el altiplano,aunque hay que admitir que las circunstancias actuales no son precisamente las más favorables para ello.

Las reservas potenciales de mineral de hierro, hematita (Fe2O3) principalmente, se calculan en unas 40.000 millones de toneladas, sin contar con otras 30 millones de toneladas de mineral de manganeso criptomelano [Mn8O16(Mn,Ba)OH4].

Canal europeo

Con estas considerables reservas es indudable que el gobierno tiene que encarar su política minero-siderúrgica con un mayor grado de responsabilidad, tratando de establecer una sociedad de tipo “jointventure” que básicamente contemple la producción aleaciones de ferro manganeso y especialmente una acería y planta de laminación completa tanto para atender el consumo nacional como para la exportación, sin perjuicio de que también se exporte mineral en bruto o peletizado.

Por todo esto es muy difícil concebir un desarrollo pleno y satisfactorio para Mutún sin contar con las vías necesarias para sacar su producción, y es aquí precisamente donde el canal propuesto ocuparía un papel fundamental, constituyéndose en la salida natural para su producción, a la que se agregaría con ventaja la creciente producción de granos y otros productos manufacturados del oriente boliviano, que ahora más que nunca necesita esta salida alternativa libre y soberana.

En los lugares críticos donde potencialmente exista peligro de fuga de agua del canal, se recurrirían a revestimientos localizados mediante arcillas especiales, o con montmorillonita, o finalmente con revestimiento mediante placas prefabricadas de ferrocemento, que resultan ser de bajo costo relativo, fácil instalación y de muy larga duración.

Es evidente que el costo estimado para el canal propuesto, en torno de 160 millones de dólares, resulta ser hasta bastante inferior al de algunas carreteras simples que últimamente se han construido o reconstruido en el país, lo cual nos permite suponer que su financiamiento directo por parte del Estado o mejor aún por la propia gobernación del departamento de Santa Cruz, ya sea por adjudicación directa o por invitación pública internacional, resulte mucho más factible.

Loa SEGH-SC sugiere que la gobernación departamental conceda a la empresa que se haga cargo de su financiamiento y construcción, la administración integral del canal por un  periodo tiempo de 20, 25 o 30 años, negociable, para que pueda recuperar su inversión mediante el cobro de peajes, atraques, almacenamiento, embarques, alquiler de espacios y otros, al mismo tiempo que se comprometería a su absoluta y total conservación medio ambiental, limpieza y mantenimiento permanentes.

Pero con carácter previoel gobierno departamental, tendría que proceder primero a la expropiación inmediata de todas las tierras comprendidas entre los 5 y 10 kilómetros a ambos lados del eje del canal, llevando a cabo una nueva planificación del uso del suelo, en estrecha colaboración y acuerdo con la empresa adjudicataria, creando además áreas especiales de recreación, de preservación y de protección ecológica, con el objetivo fundamental de evitar que ciertas propiedades privadas puedan eventualmente ser destinadas a otros fines que comprometan el micro clima local y el macro clima regional, así como el equilibrio hídrico en el nuevo ecosistema que se establecería.

Todo esto sin duda alguna manera acarrearía grandes beneficios socio-económicos a la región y al país, porque además de crear un gran polo de desarrollo comercial e industrial en conjunción con los intereses del Paraguay, permitiría también la conservación y preservación de una extensa área del pantanal boliviano–paraguayo, que hoy en día ve amenazada su continuidad biológica como ambiente natural de preservación ecológica.

Canal viaducto por encima de otro canal en Belgica.

Últimamente en las altas esferas gubernamentales de Bolivia y Paraguay ha surgido la nefasta idea de construir un ferrocarril desde Robore hasta Pto. Carmelo Peralta, situado en el curso medio del rio Paraguay, al que ambos países Bolivia y Paraguay, le inyectarían varios centenares de millones de dólares cada uno, a fin de convertirlo en un puerto viable que atienda con suficiencia todo el comercio desde y hacia Bolivia, y con lo cual definitivamente se enterraría el viejo anhelo de contar con un puerto propio y soberano sobre el rio Paraguay, rio que exploro y conquisto con sangre nuestro fundador Ñuflo de Chaves desde finales de la primera mitad del siglo XVI.

Pero Santa Cruz todavía está muy a tiempo de conseguir el viejo sueño de acercarse hacia la cuenca que la vio nacer hace 456 años atrás, y de paso revertir todos los obstáculos que se le presenten siempre y cuando mantenga la unidad de criterio entre sus instituciones, que es la que debe primar en toda gran hazaña.

Por eso, y considerando que la SEGH-SC cree firmemente que el gobierno central no tiene ahora, como no lo tuvo antes en ninguna otra época, interés alguno en hacer realidad la salida por el Atlántico, es que pide que sea el gobierno departamental el que se encargue del proyecto y lo licite y adjudique porque es un proyecto totalmente rentable desde el punto de vista que se lo quiera considerar.

Santa Cruz de la Sierra, agosto de 2017.

NOTA.-Este trabajo presentado oficialmente por la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, a la gobernación del departamento, en fecha 15 de agosto de 2017.